## ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ.

1.	ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ.

1.1.	Дренажные насосы из нержавеющей стали «Best» (Ebara), «Regal» и «А» (Water Technics).

Малогабаритные дренажные насосы Ebara и Watar Technics предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю (только для насосов с напряжением питания 220 В, кроме Best One Vox), дренажные насосы Ebara и Watar Technics работают в автоматическом режиме.
Все дренажные насосы с напряжением питания 220 В Ebara и Watar Technics снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя.

Допустимый диаметр твёрдых частиц в воде – 10 мм; для насосов Best One Vox – 20 мм; для насосов Regal – 3 мм. Максимальная глубина погружения  – 5 м; для насосов AS и Best 4M – 10 м. Длина кабеля – 5 м, для AS – 10 м.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | корпуса | Рабочего колеса |
| Best Zero A | 220 | 0,4 | 7,5 | 9,0 | 11/4 | н/ж сталь | норил |
| Best One A | 220 | 0,48 | 9,0 | 10,2 | 11/4 | н/ж сталь | н/ж сталь |
| Best One Vox A | 220 | 0,44 | 9,0 | 10,2 | 11/4 | н/ж сталь | н/ж сталь |
| Best One Vox | 220 | 0,44 | 9,0 | 10,2 | 11/4 | н/ж сталь | н/ж сталь |
| Best 4M | 220 | 1,6 | 18,0 | 19,5 | 11/2 | н/ж сталь | н/ж сталь |
| Regal 40/AUT | 220 | 0,4 | 6,0 | 6,5 | 11/4 | н/ж сталь | норил |
| Regal 60/AUT | 220 | 0,7 | 8,0 | 9,0 | 11/4 | н/ж сталь | норил |
| А-32Т | 380 | 1,5 | 21 | 40 | 2 | н/ж сталь | бронза |
| А-33 | 380 | 2,2 | 25 | 42 | 2 | н/ж сталь | бронза |
| AS-32A | 220 | 1,5 | 17,5 | 33,0 | 2 | н/ж сталь | бронза |
| AS-33A | 380 | 2,2 | 22,0 | 45,0 | 2 | н/ж сталь | бронза |

1.2.	Дренажные насосы «ТS, TSN, TF» (Speroni) и «RGL» (Water Technics).

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Разме частиц, мм | Выход, дюймы | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | корпуса | Раб. колеса |
| TSN 300/S | 220 | 0,3 | 6,5 | 5,4 | 3 | 1 | полипропилен | норил |
| TS 400/S | 220 | 0,4 | 7,0 | 9,8 | 8 | 11/4 |  |  |
| TS 800/S | 220 | 0,8 | 9,0 | 14,4 | 10 | 11/4 |  |  |
| TF 400/S | 220 | 0,4 | 5,5 | 8,4 | 25 | 11/4 |  |  |
| TF 800/S | 220 | 0,8 | 9,0 | 14,4 |  | 11/4 |  |  |
| TF 1000/S | 220 | 1,0 | 11,0 | 18,0 |  | 11/4 |  |  |
| RGL 0301 | 220 | 0,25 | 7,0 | 8,0 | 3 | 1 |  |  |
| RGL0401 | 220 | 0,4 | 8,0 | 9,0 |  | 1 |  |  |
| RGL0651 | 220 | 0,55 | 6 | 12 |  |  | н/ж сталь |  |
| RGL0801 | 220 | 0,75 | 9 | 13,5 |  |  |  |  |

Малогабаритные дренажные насосы  предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, дренажные насосы работают в автоматическом режиме. То есть при достижении водой определенного уровня, предварительно настроенного посредством поплавкового выключателя, дренажный насос включается и откачивает воду до тех пор, пока ее уровень не станет равным минимально допустимому (обычно 3-4 см), также предварительно выставленному при помощи поплавкового выключателя. 
Все дренажные насосы снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя.

Макс. глубина погружения – 5 м. Длина кабеля – 10 м.

1.3.	Дренажные насосы «КР, АР» (Grundfos).

Малогабаритные дренажные насосы Grundfos модельного ряда KP и AP предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, дренажные насосы KP и AP работают в

автоматическом режиме.              
	Модели дренажных насосов KP…AV снабжены поплавковым выключателем вертикального типа, что облегчает их использование в узких коллекторных колодцах. Все дренажные насосы KP и AP Grundfos снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя. Максимальная глубина погружения – 10 м.

| Тип, длина кабеля в м | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Разме частиц, мм | Выход, дюймы | Корпус, раб. колесо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP 150 A1, 3м | 220 | 0,2 | 5,5 | 8,5 | 10 | 11/4 | н/ж сталь |
| KP 150 A1, 10м | 220 | 0,3 | 5,5 | 8,5 |  |  |  |
| KP 150 AV1, 3м | 220 | 0,3 | 5,5 | 8,5 |  |  |  |
| KP 250 A1, 3м | 220 | 0,5 | 7,5 | 11,5 |  |  |  |
| KP 250 A1, 10м | 220 | 0,5 | 7,5 | 11,5 |  |  |  |
| KP 250 AV1, 3м | 220 | 0,5 | 7,5 | 11,5 |  |  |  |
| KP 350 A1, 3м | 220 | 0,7 | 9,0 | 14,0 |  |  |  |
| KP 350 A1, 10м | 220 | 0,7 | 9,0 | 14,0 |  |  |  |
| AP 12.40.04.A1, 3 м | 220 | 0,7 | 10 | 17 |  | 11/2 |  |
| AP 12.40.06.A1, 3 м | 220 | 0,9 | 13 | 18 |  |  |  |
| AP 12.40.08.A1, 3 м | 220 | 1,3 | 15 | 21 |  |  |  |
| AP 12.50.11.A1, 3 м | 220 | 1,7 | 17 | 30 |  | 2 |  |