## ФЕКАЛЬНЫЕ  НАСОСЫ.

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ.

2.1.	Фекальные погружные насосы «Right, DW» (Ebara).

Погружные дренажные насосы фирмы Ebara серий Right и DW – DW VOX предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Допускается использование дренажных насосов этого модельного ряда для откачивания сточных вод, а также вод, содержащих фекалии. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю (для моделей 220В), дренажные насосы Ebara работают в автоматическом режиме. Дренажные насосы Ebara с двигателем 220В снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя. Максимальная глубина погружения – 10 м.

| Тип, длина кабеля в м | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Разме частиц, мм | Выход, дюймы | Корпус, раб. колесо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Right 75 M/A, 5 м | 220 | 1 | 8,5 | 14 | 35 | 11/2 | н/ж сталь |
| Right 100 M/A, 5 м | 220 | 1,2 | 10,5 | 19 |  |  |  |
| DW VOX M 75 A, 10 м. | 220 | 0,85 | 7,3 | 24,0 | 50 | 2 |  |
| DW VOX M 100 A, 10 м. | 220 | 1,3 | 9,0 | 30,0 |  |  |  |
| DW M 150 A, 10 м. | 220 | 1,6 | 15,0 | 42,0 |  |  |  |
| DW VOX M 150 A, 10 м. | 220 | 1,6 | 11,5 | 36,0 |  |  |  |
| *DW 200, 10 м. | 380 | 2,0 | 18,0 | 48,0 |  |  |  |
| *DW VOX 200, 10 м. | 380 | 2,0 | 14,0 | 42,0 |  |  |  |
| *DW 300, 10 м. | 380 | 2,8 | 22,0 | 54,0 |  |  |  |

*Насосы, не имеющие поплавка.

2.1.	Фекальные погружные насосы «ECM, SEM» (Speroni).

Погружные дренажные насосы Speroni серий ECM и SEM, предназначены для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затапливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов. Допускается использование насосов для откачивания сточных вод, а также вод, содержащих фекалии. Насосы имеют поплавковый выключатель, снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя.

| Тип, длина кабеля в м | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Разме частиц, мм | Выход, дюймы | Корпус, раб. колесо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECM 100 DS, 10 м. | 220 | 1,1 | 11,5 | 23,0 | 10 | 11/2 | чугун |
| ECM 100 VS, 10 м. | 220 | 1,1 | 9,0 | 17,0 | 30 | 2 |  |
| SEM 150 VS, 10 м. | 220 | 1,65 | 12,0 | 36,0 | 40 |  |  |
| SEM 200 VS, 10 м. | 220 | 1,9 | 14,0 | 42,0 |  |  |  |
| SEM 200 MS, 10 м. | 220 | 1,9 | 16,0 | 48,0 |  |  |  |

Максимальная глубина погружения – 20 м.

2.1.	Фекальные погружные насосы с режущим механизмом «GF, Gutter» (Water Technics).

Малогабаритные погружные фекальные насосы модельного ряда Cutter (Италия) и GF (Тайвань - Япония) предназначены для откачивания сточных вод, содержащих фекалии, которые не могут отводиться в канализацию самотеком. Насосы Cutter и GF пригодны как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации. Режущий механизм со стороны всасывающего патрубка измельчает содержащиеся в сточных водах включения.
Фекальные насосы Cutter и GF с двигателем 220В снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя, Cutter 150/AUT - оснащен поплавковым выключателем. Максимальная глубина погружения – 5 м. Длина кабеля – 10 м.

Материалы: корпус двигателя, режущий механизм– нержавеющая сталь; рабочее колесо, корпус насоса – чугун; выходной патрубок – чугун.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUTTER 150 | 220 | 2,2 | 18,0 | 16,0 | 2 |
| CUTTER 150 | 380 | 2,0 | 18,0 | 16,0 | 2 |
| CUTTER 150/AUT | 220 | 2,2 | 18,0 | 16,0 | 2 |
| CUTTER 200 | 380 | 2,5 | 20,0 | 20,0 | 2 |
| CUTTER 300 | 380 | 3,4 | 23,0 | 21,0 | 2 |
| 32GF21.5 | 220 | 1,5 | 26,0 | 8,4 | 11/4 |
| 50GF22.2 | 380 | 2,2 | 25,0 | 19,2 | 2 |

2.2.	Фекальные погружные насосы «Tiger» (Water Technics).

Насосы предназначены для откачки сточных вод,  содержащих фекалии. Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю (для моделей 220В), дренажные насосы работают в автоматическом режиме. 
Насосы  с напряжением питания 220 В снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя. Максимальная глубина погружения – 10 м. Длина кабеля – 10 м. Размер твёрдых включений – до 60 мм.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIGER 150F | 380 | 2,0 | 9,0 | 30,0 | 21/2 |
| TIGER 150F/AUT | 220 | 2,1 | 9,0 | 30,0 |  |
| TIGER 200F | 220/380 | 2,6 | 12,0 | 46,0 |  |

Материалы: корпус насоса и двигателя – нержавеющая сталь AISI 304; рабочее колесо – нержавеющая сталь AISI 304; корпус двигателя – нержавеющая сталь AISI 304.

2.3.	Фекальные погружные насосы с режущим механизмом «SEG» (Grundfos).

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Ду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEG 40.09.2.1.502 | 220 | 1,3 | 15 | 15 | 40/50 |
| SEG 40.09.2.3.50В | 380 | 1,4 | 15 | 16 |  |
| SEG 40.12.2.1.502 | 220 | 1,8 | 21 | 18 |  |
| SEG 40.12.2.3.50В | 380 | 1,8 | 21 | 18 |  |
| SEG 40.15.2.3.50В | 380 | 2,3 | 26 | 19 |  |
| SEG 40.26.2.3.50В | 380 | 3,7 | 34 | 19 |  |
| SEG 40.31.2.3.50В | 380 | 3,9 | 37 | 18 |  |
| SEG 40.40.2.3.50В | 380 | 5,2 | 46 | 19 |  |

Малогабаритные погружные фекальные насосы Grundfos модельного ряда SEG предназначены для откачивания грунтовых или сточных вод, а также вод, содержащих фекалии, которые не могут отводиться в канализацию самотеком. Фекальные насосы Grundfos серии SEG пригодны как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации. Режущий механизм со стороны всасывающего патрубка измельчает содержащиеся в сточных водах включения.

Максимальная глубина погружения – 10 м. Длина кабеля – 10 м. Размер твёрдых включений – до 10 мм.

Материал – чугун.

2.4.	Фекальные погружные насосы с режущим механизмом «GRP» (HOMA).

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRP 16 B WA | 220 | 1,5 | 20 | 19 |
| GRP 26 WA | 220 | 2,5 | 32 | 22 |
| GRP 16 B D | 380 | 1,3 | 21 | 20 |
| GRP 16 B DA | 380 | 1,3 | 21 | 20 |
| GRP 22 D | 380 | 2,1 | 30 | 15 |
| GRP 26 DA | 380 | 2,5 | 33 | 21 |
| GRP 36 D | 380 | 3,7 | 35 | 29 |
| GRP 36 DA | 380 | 3,7 | 35 | 29 |
| GRP 56 D | 380 | 5,5 | 42 | 30 |
| GRP 76 D | 380 | 7,5 | 53 | 30 |
| GRP 111 D | 380 | 11,0 | 69 | 30 |

Малогабаритные погружные фекальные насосы HOMA модельного ряда Barracuda GRP предназначены для откачивания грунтовых или сточных вод, а также вод, содержащих фекалии. Насосы имеют режущий механизм. Модели с индексом А, поставляются в комплекте с поплавковым выключателем и пусковым устройством. Максимальная глубина погружения – 10 м. Длина кабеля – 10 м. Размер твёрдых включений – до 10 мм. Материал-чугун.

2.5.	Компактные канализационные установки «SOLOLIFT» (Grundfos) и «WC» (Water Technics).

| Sololiwt+WC - для одного унитаза | Sololiwt+СWC-3 - для настенного унитаза, раковины и душевой кабины |
| --- | --- |
| Sololiwt+WC-1 - для унитаза и раковины | Sololiwt+C-3 - для стиральной машины и кухонной мойки |
| Sololiwt+WC-3 - для унитаза, раковины, душевой кабины и биде | Sololiwt+D-3 - для душевой кабины и раковины |

Канализационные установки Sololift+ производства Grundfos и канализационная установка WC-560A производства Water Technics специально предназначены для сбора и отведения сточных вод в частных домах. Канализационные установки Sololift+ подойдут для ванных комнат, душевых, хозяйственных помещений и кухонь. Канализационные установки Sololift+ и WC-560A предназначены для использования там, где сточные воды нельзя отвести в канализацию самотеком. Модельный ряд канализационных установок Sololift+ состоит из 6-и моделей, каждая из которых создана для выполнения своих задач. Все установки чрезвычайно надежны и малошумны. Более того, их обслуживание чрезвычайно просто и удобно.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-560A* | 220 | 0,64 | 6,5 | 4,8 |
| Sololift+WC | 220 | 0,5 | 6,5 | 4,0 |
| Sololift+WC-1 | 220 | 0,5 | 6,5 | 4,0 |
| Sololift+WC-3 | 220 | 0,5 | 6,5 | 4,0 |
| Sololift+CWC-3 | 220 | 0,35 | 5,5 | 3,0 |
| Sololift+C-3 | 220 | 0,3 | 5,5 | 2,5 |
| Sololift+D-3 | 220 | 0,27 | 5,5 | 2,5 |

*Для унитаза, душевой кабины, раковины.