КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ.

Насосы «IDROGO» (Ebara), «SPO» (Grundfos), «SC» (Lowara), «SCK» (Speroni).

Погружные моноблочные колодезные насосы Idrogo (Ebara) и Scuba (Lowara) применяются в системах водоснабжения и полива. Насосы этих серий являются идеальными насосами для колодцев, так как: обеспечивают подъем воды с глубин, не доступных центробежным эжекторным насосам. За счет охлаждения двигателя перекачиваемой насосом водой, имеют лучшее по сравнению со скважинными насосами охлаждение, что минимизирует возможность перегрева при длительной непрерывной работе. В отличие от скважинных насосов, менее чувствительны к содержащимся в воде твердодисперсным частицам (концентрация песка в воде не должна превышать 100 г/м3).

Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, не требуют дополнительной защиты от «сухого хода» снабжены электрокабелем, длина которого 20 м (SCK 3G - 10 м).

Материалы.

| Модель | Рабочее колесо, диффузор | Корпуса насоса и двигателя |
| --- | --- | --- |
| IDROGO | термопластик | н/ж сталь |
| SPO | термопластик | н/ж сталь |
| SC | норил | н/ж сталь |
| SCK | норил | норил |
| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг | Макс. глубина погружения, м |
| IDROGO M40/08 | 220 | 0,9 | 48 | 4,8 | 11/4 | 15 | 10 |
| IDROGO M40/10 | 220 | 1,3 | 60 | 4,8 |  | 16 |  |
| IDROGO M40/12 | 220 | 1,5 | 72 | 4,8 |  | 17 |  |
| IDROGO M40/15 | 220 | 1,6 | 84 | 4,8 |  | 18 |  |
| IDROGO M80/12 | 220 | 1,5 | 50 | 7,2 |  | 16 |  |
| IDROGO M80/15 | 220 | 1,6 | 62 | 7,2 |  | 17 |  |
| SPO 3-50 A | 220 | 1,0 | 50 | 4,5 |  | 16 | 20 |
| SPO 3-65 A | 220 | 1,0 | 64 | 4,5 |  | 18 |  |
| SPO 3-75 A | 220 | 1,2 | 75 | 4,5 |  | 20,1 |  |
| SPO 5-70 A | 220 | 1,2 | 72 | 6,4 |  | 20,4 |  |
| SC205C G L27 | 220 | 0,9 | 48 | 4,5 |  | 13,5 | 10 |
| SC207C G L27 | 220 | 1,2 | 58 | 4,5 |  | 15 |  |
| SC209C G L27 | 220 | 1,3 | 68 | 4,5 |  | 16 |  |
| SC211C G L27 | 220 | 1,5 | 80 | 4,5 |  | 18 |  |
| SC407C G L27 | 220 | 1,2 | 40 | 7,4 |  | 14,5 |  |
| SC409C G L27 | 220 | 1,4 | 50 | 7,4 |  | 15,5 |  |
| SC411C G L27 | 220 | 1,7 | 60 | 7,4 |  | 17,5 |  |
| SCK 3G | 220 | 1,0 | 32 | 6,0 |  | 14 | 5 |