## 1.	ПОВЕРХНОСТНЫЕ  НАСОСЫ.

1.1.	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Частные водоснабжающие станции состоят из самовсасывающего насоса, мембранного бака и комплекта автоматики. Являются автоматически работающим агрегатом, включающимся и выключающимся в зависимости от давления в системе водоснабжения. Применяются в автономных системах водоснабжения загородных домов, в системах повышения давления и т. п.

Частные водоснабжающие станции являются автоматически работающим агрегатом, включающимся и выключающимся в зависимости от давления в системе водоснабжения, к трубопроводу которой они подсоединены. Рабочий диапазон, определяемый давлением включения и выключения установки, выставляется на реле давления посредством специальных регулировочных пружин. Настройка реле давления осуществляется по манометру.

Частные автоматические водоснабжающие станции применяются в системах автономного водоснабжения загородных домов и дач, используются при поливе садов и газонов, для повышения давления воды в имеющемся водопроводе, а также находят применение в различных промышленных и сельско-хозяйственных системах водообеспечения. Станции водоснабжения предназначены для забора воды из неглубоких колодцев и скважин, из баков и накопительных емкостей, из водопроводов.

Достоинства.

Автоматические станции водоснабжения, укомплектованные насосами, способны затянуть воду даже из неполностью заполненных водой трубопроводов. Станции также требуют мало места для установки, обеспечивают забор воды с глубины до 8 м, снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя от перегрузок. Водоснабжающие станции не требуют никакого профилактического обслуживания. Имеют долгий срок службы, поскольку все подверженные износу детали установок изготовлены из износостойких и не подверженных коррозии материалов.

1.1.1.	ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ  EBARA “JEXM”.

1.1.2.	Частные водоснабжающие станции GRUNDFOS “JP”.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | V бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP 5-24 "Гидроджет" | 220 | 0,78 | 40 | 3,4 | 24 |
| JP 5-24 | 220 | 0,78 | 40 | 3,4 | 24 |
| JP 5-50 | 220 | 0,78 | 40 | 3,4 | 50 |
| JP 6-24 | 220 | 1,3 | 50 | 4,5 | 24 |
| JP 6-50 | 220 | 1,3 | 50 | 4,5 | 50 |

1.1.3.	ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ SPERONI “CAM”.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | V бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM 40/22* | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | 22 |
| CAM 80/22* | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | 22 |
| CAM 88/25* | 220 | 1,1 | 48 | 3,6 | 25 |
| CAM 100 /25* | 220 | 1,35 | 50 | 4,5 | 25 |
| CAM 40/22 | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | 22 |
| CAM 80/22 | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | 22 |
| CAM 88/25 | 220 | 1,1 | 48 | 3,6 | 25 |
| CAM 98/25 | 220 | 1,1 | 45 | 3,6 | 25 |
| CAM 198/50 | 220 | 1,64 | 60 | 5,4 | 50 |
| RSM 4/50 | 220 | 1,1 | 50 | 5,4 | 50 |
| RSM 5/50 | 220 | 1,6 | 64 | 5,4 | 50 |

*модель эконом-класса Hobby Line

1.1.4.	ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ WATER TECHNICS “JTX, JTL”.

| Тип | U, В | P max, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | V бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTL1000-24 | 220 | 0,8 | 40 | 3,6 | 24 |
| JTX0710-24 | 220 | 0,6 | 42 | 2,4 | 24 |
| JTX0810-24 | 220 | 0,75 | 45 | 3,0 | 24 |
| RPM11300-50 | 220 | 1,5 | 55 | 7,2 | 50 |

1.1.5.	КОМПАКТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ GRUNDFOS “MQ”.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ 3-35 | 220 | 0,8 | 38 | 4,4 |
| MQ 3-45 | 220 | 1,0 | 48 | 4,4 |

MQ – это малогабаритная насосная станция для автоматического водоснабжения и повышения давления. Станция водоснабжения MQ предназначена для использования в быту, а также в других областях, где необходимо перекачивать воду с помощью компактной и легко монтируемой установки.

Станции водоснабжения MQ включают в себя самовсасывающий насос, способный подавать воду с глубины до 8 м, а также мембранный напорный бак (объемом 0,13 л) и устройства защиты и управления. MQ идеально подходит для повышения давления в гидравлической системе при перекачивании воды из накопительных емкостей или из водопроводной сети (максимальное давление на входе 3 бар).

Станция водоснабжения MQ проста и удобна в эксплуатации. Режимы работы станции показываются с помощью светодиодов на удобной для пользователя контрольной панели. Благодаря наличию реле давления, реле протока и встроенного мембранного бака включение и выключение насоса осуществляются автоматически. При этом поддерживается постоянное давление в напорной магистрали. Обратный клапан предотвращает возникновение обратного потока. Для слива воды, при возникновении опасности ее замерзания, а также для заливки воды перед запуском насоса имеются легкосъемные пробки.

Защитные функции.

Встроенная защита от сухого хода автоматически отключает насос при отсутствии воды. Затем каждые полчаса будет предприниматься попытка повторного запуска – максимум в течение 24 часов до тех пор, пока во всасывающую магистраль вновь не поступит достаточный для нормальной работы объем воды. Если это произойдет позднее, чем через 24 часа, насос должен быть включен вручную. Функция автоматического перезапуска может быть заблокирована, если она по какой-либо причине нежелательна.

Благодаря наличию встроенной тепловой защиты насос немедленно отключается при перегреве и автоматически включается после 30-минутного охлаждения. Станция MQ создана специально для эксплуатации в быту, где важнейшим условием является низкий уровень шума при работе оборудования. Электродвигатель насоса охлаждается перекачиваемой водой и не требует охлаждения вентилятором.	Система «анти-циклинг» предотвращает MQ от непрерывных пусков-остановок в случае очень малого расхода воды или при небольшой утечке в системе.

1.2.	ЭЖЕКТОРНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ.

Центробежные эжекторные насосы JP (Grundfos), JEXM (Ebara), CAM и APM (Speroni), JTL и JTX (Water Technics) предназначены для перекачивания воды из различного рода резервуаров, водозабора из колодцев и неглубоких скважин (глубина всасывания не должна превышать 8 м), повышения давления в водопроводных сетях и т. п. целей. Центробежные эжекторные насосы находят повсеместное применение, так как чрезвычайно широк круг задач, которые они способны решить. Так, эжекторные насосы можно использовать для полива и орошения, для организации автономного водоснабжения жилых и подсобных помещений, в качестве подпиточных устройств, а также небольших установок пожаротушения. Эжекторные насосы снабжены встроенной тепловой защитой электродвигателя.

1.2.1.	НАСОСЫ ЭЖЕКТОРНЫЕ EBARA “JEXM”.

Рабочая среда: питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений.

Материалы: корпус насоса и рабочее колесо – нержавеющая сталь AISI 304; эжектор, направляющий аппарат – норил; механическое уплотнение вала – графит/керамика/NBR.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEXM 080 | 220 | 1,0 | 41 | 4,4 |
| JEXM 100 | 220 | 1,3 | 45 | 4,4 |
| JEXM 120 | 220 | 1,5 | 50 | 4,4 |
| JEXM 150 | 220 | 1,7 | 59 | 4,4 |

Технические характеристики:

максимальное рабочее давление – 6 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 0С; максимальная температура окружающей среды – 40 0С; напряжение питания – 1~230 В ± 10% 50 Гц; класс защиты – IP54

присоединение на входе – 1 1/4”

присоединение на выходе – 1”

1.2.2.	НАСОСЫ ЭЖЕКТОРНЫЕ GRUNDFOS “JP”.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP 5 | 220 | 0,78 | 40 | 3,4 |
| JP 6 | 220 | 1,25 | 50 | 4,5 |

Рабочая среда:

питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений.

Материалы:

корпус насоса, рабочее колесо, корпус двигателя – нержавеющая сталь

эжектор, направляющий аппарат – норил

механическое уплотнение вала – графит/керамика.

Технические характеристики:

максимальное рабочее давление – 6 бар

максимальная температура перекачиваемой жидкости – 35 0С

максимальная температура окружающей среды – 40 0С

напряжение питания – 1~230 В ± 10% 50 Гц

класс защиты – IP54.

Размеры.

*размеры в скобках указаны для насоса JP 6

1.2.3.	САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ GRUNDFOS “GP”.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GP 7-44 | 220 | 0,7 | 12 | 14 |
| GP 2-100 | 220 | 1,4 | 15 | 24 |

Горизонтальные одноступенчатые моноблочные насосы GP (Grundfos) предназначены для циркуляции воды в бассейне. Глубина всамовсасывания - до 2 м. Все контактирующие с водой детали проточной части выполнены из коррозионостойких материалов. Для улавливания листьев, веток и других крупных включений в корпусе насоса предусмотрена специальная. корзинка. Трубное соединение - Rp2". 	Насосы имеют встроенную тепловую защиту двигателя.

1.2.4.	САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЖЕКТОРНЫЕ НАСОСЫ SPERONI “CAM”.

Рабочая среда: питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM 40 | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | чугун |
| CAM 80 | 220 | 0,75 | 40 | 3,9 | н/ж ст. |
| CAM 85 | 220 | 0,85 | 42 | 3,0 | н/ж ст. |
| CAM 88 | 220 | 1,1 | 48 | 3,6 | н/ж ст. |
| CAM 95 | 220 | 1,1 | 44 | 4,4 | н/ж ст. |
| CAM 98 | 220 | 1,35 | 50 | 4,5 | н/ж ст. |
| CAM 198 | 220 | 1,64 | 60 | 5,4 | н/ж ст. |

Материалы: корпус насоса – чугун у CAM 40 и нержавеющая сталь у CAM 80-198; корпус двигателя – алюминий; рабочее колесо, эжектор, направляющий аппарат – норил; механическое уплотнение вала – графит/керамика.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 6 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35°С ; максимальная температура окружающей среды – +40 °С; напряжение питания – 1~230 В ± 10% 50 Гц; класс защиты – IP44.

1.2.5.	НАСОСЫ C ВЫНОСНЫМ ЭЖЕКТОРОМ SPERONI “AРM”.

Самовсасывающий насос APM представляет собой центробежный насос с выносной насосной частью, называемую погружным эжектором, который соединяется с насосом посредством двух труб. Благодаря такой конструкции, насосы APM могут поднимать воду с глубин, достигающих 45 м, что, учитывая сравнительно невысокую их стоимость, делает эти насосы незаменимыми при подъеме воды из глубоких колодцев и скважин.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APM 100 | 220 | 0,8 | 35 | 2,1 | чугун |
| APM 150 | 220 | 1,74 | 50 | 3,6 |  |
| APM 200 | 220 | 2,31 | 50 | 3,6 |  |

1.2.6.	 ЭЖЕКТОРНЫЕ НАСОСЫ WATER TECHNICS “JTX, JTL”.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Материал корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTL 1000 | 220 | 0,8 | 40 | 3,6 | чугун |
| JTX 0710 | 220 | 0,6 | 42 | 2,4 | н/ж сталь |
| JTX 0810 | 220 | 0,75 | 45 | 3,0 | н/ж сталь |

1.3.	ВИХРЕВЫЕ  НАСОСЫ  KPM и KFM (Speroni), PMF (WATER TECHNICS).

Вихревые насосы, а также PMF (Water Technics Inc.) применяются для перекачивания воды из различного типа резервуаров, повышения давления в водопроводных сетях, в подпиточных устройствах систем отопления, и т. п. Вихревой насос KPM 50 DIESEL (Speroni) можно использовать для перекачки дизельного топлива. Перекачиваться может питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений или схожие с водой по физико-химическим свойствам жидкости.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Материал корпуса | Материал рабочего колеса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMF 0500 | 220 | 0.37 | 40 | 2,4 | чугун | чугун |
| KPM 50 | 220 | 0,46 | 38 | 2,4 | чугун | бронза |
| KPM 80 | 220 | 1,0 | 62 | 3,6 | чугун | бронза |
| KFM 1/BR | 220 | 0,46 | 41 | 2,4 | бронза | бронза |
| KPM 50 Diesel | 220 | 0,46 | 38 | 2,4 | чугун | бронза |

1.4.	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ.

1.4.1.	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS “CHI, CHIU”.

Центробежные многоступенчатые насосы CHI Grundfos применяются как в системах холодного, так и горячего водоснабжения жилых и промышленных объектов, в системах кондиционирования и подпитки, в пищевой и химической промышленности. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов выполнены из нержавеющей стали. Центробежные насосы CHI Grundfos оборудованы механическим уплотнением вала, не требующим техобслуживания.

Насосы CHIU Grundfos представляют собой горизонтальный многоступенчатые центробежные насосы с защитной гильзой ротора электродвигателя, то есть насос и двигатель образуют общий узел без уплотнения вала. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Такая конструкция насосов CHIU Grundfos обеспечивает их очень низкую шумность в работе.
	Насосы CHIU Grundfos применяются как в системах холодного, так и горячего водоснабжения жилых и промышленных объектов, в системах кондиционирования и подпитки, в пищевой и химической промышленности. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов выполнены из нержавеющей стали.

Центробежные насосы CHI, CHIU Grundfos выпускаются в однофазном и трехфазном исполнениях. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту.

Насосы CHI.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т воды, °С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHI 2-20 | 220 | 0,45 | 20 | 3,5 | +120 |
| CHI 2-30 | 220 | 0,54 | 29 | 3,5 |  |
| CHI 2-50 | 220 | 0,8 | 48 | 3,5 |  |
| CHI 4-40 | 220 | 1,04 | 38 | 6,8 |  |
| CHI 4-60 | 220 | 1,51 | 57 | 6,8 |  |
| CHI 2-20 | 380 | 0,35 | 20 | 3,5 |  |
| CHI 8-20 | 220 | 1,35 | 37 | 10,0 |  |
| CHI 8-30 | 380 | 2,08 | 56 | 10,0 |  |
| CHI 12-25 | 220 | 2,8 | 51 | 14,0 |  |
| CHI 12-30 | 380 | 3,31 | 59 | 14,0 |  |

Материалы: корпус насоса, рабочие колеса, патрубки, – нержавеющая сталь AISI 316; шлицевый вал – нержавеющая сталь AISI 316; плита-основание – сталь c лакокрасочным покрытием; фланец электродвигателя – чугун.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 10 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +110 °С; напряжение питания – 1~220-240В 50Гц или 3~380-415В 50Гц; класс защиты – IP55; класс изоляции – F; уровень звукового давления – менее 70 дБ(А); допускается режим непрерывной эксплуатации

Насосы CHIU.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т воды, °С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIU 2-30 | 220 | 0,54 | 29 | 3,4 | +120 |
| CHIU 2-40 | 220 | 0,64 | 38 | 3,4 |  |
| CHIU 4-30 | 220 | 0,82 | 29 | 6,6 |  |

Материалы: корпус насоса, рабочие колеса, патрубки, – нержавеющая сталь AISI 316; шлицевый вал, распорная втулка – нержавеющая сталь AISI 316; упорный подшипник – графит MY 106; радиальный подшипник – металлокерамика; плита-основание – сталь c лакокрасочным покрытием; фланец электродвигателя – алюминий.

уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM или FKM

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 10 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – 110 0С; напряжение питания – 1~220-240В 50Гц или 3~380-415В 50Гц; класс защиты – IP44; класс изоляции – H; уровень звукового давления – менее 54 дБ(А); двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью; допускается режим непрерывной эксплуатации.

1.4.2.	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ Compact (Ebara), RSM (Speroni), RPM (Water Technics Inc.).

Многоступенчатые насосы Compact (Ebara), RSM (Speroni), RPM (Water Technics Inc.) применяются для перекачивания воды из различного типа резервуаров, повышения давления в водопроводных сетях, для автономного водоснабжения жилых и подсобных помещений, в подпиточных устройствах систем отопления, в фильтровальной технике и т. п.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Материал корпуса. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compact AM/15 | 220 | 1,6 | 86 | 4,8 | н/ж сталь |
| Compact BM/15 | 220 | 1,6 | 64 | 7,2 |  |
| RSM 4 | 220 | 1,1 | 50 | 5,4 | н/ж сталь |
| RSM 5 | 220 | 1,6 | 64 | 5,4 | н/ж сталь |
| RPM 11300/44 | 220 | 1,5 | 55 | 7,2 | н/ж сталь |

*Температура перекачиваемой жидкости – не более +35°С.

1.4.3.  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «CEA-CA» (Lowara).

Одноступенчатые и двухступенчатые центробежные насосы серии CEA-CA применяются как в системах холодного, так и горячего водоснабжения жилых и промышленных объектов, в системах кондиционирования и подпитки, в пищевой и химической промышленности. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали центробежных насосов выполнены из нержавеющей стали. Центробежные насосы серии CEA-CA выпускаются в однофазном и трехфазном исполнениях. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту электродвигателя.

Серия CEA – центробежные насосы с одним рабочим колесом.

Серия CA – центробежные насосы с двумя рабочими колесами.

Рабочая среда: питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений, а также жидкости, химически неагрессивные к нержавеющей стали и материалу уплотнений.

Материалы: корпус насоса, рабочие колеса, диффузор, фланец, вал – нержавеющая сталь AISI 304; пробка заливочного отверстия - нержавеющая сталь AISI 316; торцовое уплотнение – графит/керамика/NBR; уплотнительное кольцо круглого сечения – NBR.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 8 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +85˚С; (для модификаций CA V до +110˚С); максимальная температура окружающей среды – +40˚С; напряжение питания – 1~220-240В 50Гц или 3~380-415В 50Гц; класс защиты – IP55; класс изоляции – F ; допускается режим непрерывной эксплуатации.

220 В

| Тип | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Вход, дюймы | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEAM 70/3 | 0,37 | 22 | 4,8 | 11/4 | 1 | 10 |
| CEAM 70/5 | 0,55 | 31 | 4,8 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEAM 80/5 | 0,75 | 32 | 6,0 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEAM 120/3 | 1,1 | 22 | 9,5 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEAM 120/5 | 1,5 | 32 | 9,5 | 11/4 | 1 | 15 |
| CEAM 210/2 | 0,55 | 17 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 12 |
| CEAM 210/3 | 0,75 | 21 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 15 |
| CEAM 210/4 | 1,1 | 26 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 22 |
| CEAM 210/5 | 1,5 | 29 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 22 |
| CEAM 370/1 | 2,2 | 16 | 26,5 | 2 | 11/4 | 15 |
| CEAM 370/2 | 1,5 | 20 | 29,0 | 2 | 11/4 | 22 |
| CEAM 370/3 | 2,2 | 24 | 31,0 | 2 | 11/4 | 22 |
| CAM 70/33 | 2,2 | 42 | 4,8 | 11/4 | 1 | 14 |
| CAM 70/34 | 3,0 | 48 | 4,8 | 11/4 | 1 | 17 |
| CAM 70/45 | 4,0 | 55 | 4,8 | 11/4 | 1 | 17 |
| CAM 120/33 | 4,0 | 43 | 9,5 | 11/4 | 1 | 16 |
| CAM 120/35 | 5,5 | 52 | 9,5 | 11/4 | 1 | 23 |
| CAM 120/55 | 5,5 | 62 | 9,5 | 11/4 | 1 | 23 |
| CAM 200/33 | 7,5 | 43 | 12,5 | 11/4 | 1 | 23 |

380 В

| Тип | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Вход, дюймы | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEA 70/3 | 0,37 | 22 | 4,8 | 11/4 | 1 | 10 |
| CEA 70/5 | 0,55 | 31 | 4,8 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEA 80/5 | 0,75 | 32 | 6,0 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEA 120/3 | 1,1 | 22 | 9,5 | 11/4 | 1 | 12 |
| CEA 120/5 | 1,5 | 32 | 9,5 | 11/4 | 1 | 15 |
| CEA 210/2 | 0,55 | 17 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 12 |
| CEA 210/3 | 0,75 | 21 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 15 |
| CEA 210/4 | 1,1 | 26 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 17 |
| CEA 210/5 | 1,5 | 29 | 18,0 | 11/2 | 11/4 | 19 |
| CEA 370/1 | 2,2 | 16 | 26,5 | 2 | 11/4 | 15 |
| CEA 370/2 | 1,5 | 20 | 29,0 | 2 | 11/4 | 17 |
| CEA 370/3 | 2,2 | 24 | 31,0 | 2 | 11/4 | 19 |
| CA 70/33 | 0,75 | 42 | 4,8 | 11/4 | 1 | 14 |
| CA 70/34 | 0,9 | 48 | 4,8 | 11/4 | 1 | 14 |
| CA 70/45 | 1,1 | 55 | 4,8 | 11/4 | 1 | 17 |
| CA 120/33 | 1,1 | 43 | 9,5 | 11/4 | 1 | 16 |
| CA 120/35 | 1,5 | 52 | 9,5 | 11/4 | 1 | 18 |
| CA 120/55 | 2,2 | 62 | 9,5 | 11/4 | 1 | 21 |
| CA 200/33 | 2,2 | 43 | 12,5 | 11/2 | 1 | 21 |
| CA 200/35 | 2,2 | 52 | 12,5 | 11/2 | 1 | 22 |
| CA 200/55 | 3 | 61 | 12,5 | 11/2 | 1 | 24 |

1.4.4.  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «SV» (Lowara).

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы Lowara серии SV являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения, в которых требуются надежные и экономичные системы водоснабжения.

Рабочая среда: питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений, а также жидкости, химически неагрессивные к нержавеющей стали и материалу уплотнений.

Материалы: корпус насоса, рабочее колесо, диффузор, фланец – нержавеющая сталь AISI 304; вал – нержавеющая сталь AISI 316; пробка заливочного отверстия - нержавеющая сталь AISI 316;   механическое уплотнение – графит-вольфрам/графит/EPDM;   цоколь основания – алюминий.

Технические характеристики:  максимальное рабочее давление – 25 бар;   максимальная температура перекачиваемой жидкости – +120˚С;   максимальная температура окружающей среды – +40˚С;  напряжение питания – 3~380-415В 50Гц;  класс защиты – IP55; класс изоляции – F;  допускается режим непрерывной эксплуатации.

| Тип | P, кВт | H max, м | Qmax, м3/ч | Вход/выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV202F03T | 0,37 | 21 | 4,2 | 1 | 17,5 |
| SV203F03T | 0,37 | 32 | 4,2 | 1 | 18 |
| SV204F05T | 0,55 | 42 | 4,2 | 1 | 19 |
| SV205F07T | 0,75 | 54 | 4,2 | 1 | 21 |
| SV206F07T | 0,75 | 65 | 4,2 | 1 | 22 |
| SV207F11T | 1,1 | 75 | 4,2 | 1 | 23 |
| SV208F11T | 1,1 | 85 | 4,2 | 1 | 23 |
| SV209F11T | 1,1 | 95 | 4,2 | 1 | 24 |
| SV212F15T | 1,5 | 128 | 4,2 | 1 | 31 |
| SV216F22T | 2,2 | 150 | 4,2 | 1 | 34 |
| SV402F03T | 0,37 | 22 | 8,0 | 11/4 | 17,5 |
| SV403F05T | 0,55 | 30 | 8,0 | 11/4 | 18,5 |
| SV404F07T | 0,75 | 40 | 8,0 | 11/4 | 21 |
| SV405F11T | 1,1 | 50 | 8,0 | 11/4 | 22 |
| SV406F11T | 1,1 | 60 | 8,0 | 11/4 | 22 |
| SV407F11T | 1,1 | 70 | 8,0 | 11/4 | 29 |
| SV408F15T | 1,5 | 80 | 8,0 | 11/4 | 30 |
| SV409F15T | 1,5 | 90 | 8,0 | 11/4 | 30 |
| SV411F22T | 2,2 | 110 | 8,0 | 11/4 | 32 |
| SV802F11T | 1,1 | 27 | 14,2 | 11/2 | 25 |
| SV803F15T | 1,5 | 40 | 14,2 | 11/2 | 32 |
| SV804F22T | 2,2 | 55 | 14,2 | 11/2 | 34 |
| SV805F22T | 2,2 | 68 | 14,2 | 11/2 | 35 |
| SV806F30T | 3,0 | 82 | 14,2 | 11/2 | 42 |
| SV808F40T | 4,0 | 110 | 14,2 | 11/2 | 58 |
| SV1602F22T | 2,2 | 35 | 24,2 | 2 | 32 |
| SV1603F30T | 3,0 | 52 | 24,2 | 2 | 38 |
| SV1604F40T | 4,0 | 70 | 24,2 | 2 | 55 |
| SV1605F55T | 5,5 | 86 | 24,2 | 2 | 68 |

1.4.5.   НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ «GHV» (LOWARA).

Область применения: повышение давления в системах водоснабжения жилых, административных, производственных зданий; системы орошения и ирригации.

Принцип действия.

Насосная установка повышения давления фирмы Lowara автоматически выдерживает заданные параметра в соответствии с переменной характеристикой водоразбора у потребителей. Управление насосной станцией повышения давления осуществляется в функции требуемого стабильного давления на выходе. Путем регулирования частоты вращения электродвигателей насосов установка постоянно работает в области наиболее оптимального КПД. Контроль параметров осуществляется при помощи датчика давления.

Комплект поставки.

От 1 до 4 насосов вертикальной компановки конструктивного ряда SV, у которых детали, контактирующие с рабочей средой, изготовлены из нержавеющей стали. Плита-основание и трубопроводная арматура с полностью выполненным монтажом насосов. Частотные преобразователи, установленные на каждом насосе, распределительный электрошкаф.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 15 бар; напряжение питания – однофазное 230 В 50 Гц (для установок с частотными преобразователями 1,5 кВт) или трехфазное 400 В 50 Гц.

1.4.6.  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «SR» (GRUNDFOS).

Центробежные вертикальные многоступенчатые насосы CR являются многоцелевыми насосами, пригодными для различных областей применения, в которых требуются надежные и экономичные системы водоснабжения.

Рабочая среда: питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений, а также жидкости, химически неагрессивные к нержавеющей стали и материалу уплотнений.

Материалы: корпус насоса, рабочие колеса, вал – нержавеющая сталь AISI 316; основание насоса, фланцы – чугун EN-GJL-200; уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM или KFM; торцовое уплотнение вала – картриджевое TC/графит, EPDM или другое.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 25 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +120˚С ; максимальная температура окружающей среды – +40 ˚С ; напряжение питания – 3~380-415В 50Гц; класс защиты – IP55; класс изоляции – F ; допускается режим непрерывной эксплуатации.

Область применения насосов CR: подача воды на бытовые, промышленные и сельско-хозяйственные нужды; повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения; системы орошенения; моечные установки; фонтаны; системы водоподготовки; перекачивание умеренно-агрессивных жидкостей.

Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов CR выполнены из нержавеющей стали. Параметры электродвигателя – 3~220-240/380-415 В 50 Гц.

| Тип | P, к Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Вход/выход,дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR 1-2 F | 0,37 | 12 | 2,7 | 11/4 | 22 |
| CR 1-3 F | 0,37 | 18 | 2,7 | 11/4 | 22,5 |
| CR 1-5 F | 0,37 | 30 | 2,7 | 11/4 | 23,1 |
| CR 1-8 F | 0,55 | 48 | 2,7 | 11/4 | 25,2 |
| CR 1-12 F | 0,75 | 75 | 2,7 | 11/4 | 28,8 |
| CR 3-3 F | 0,37 | 20 | 4,5 | 11/4 | 22,5 |
| CR 3-4 F | 0,37 | 27 | 4,5 | 11/4 | 22,8 |
| CR 3-6 F | 0,55 | 40 | 4,5 | 11/4 | 23,8 |
| CR 3-9 F | 0,75 | 60 | 4,5 | 11/4 | 27,3 |
| CR 3-10 F | 0,75 | 67 | 4,5 | 11/4 | 27,8 |
| CR 5-4 F | 0,55 | 27 | 8,5 | 11/4 | 19,7 |
| CR 5-6 F | 1,1 | 40 | 8,5 | 11/4 | 28,7 |
| CR 5-11 F | 2,2 | 75 | 8,5 | 11/4 | 39,2 |
| CR 10-04 F | 1,5 | 40 | 14,0 | 11/2 | 46 |
| CR 10-05 F | 2,2 | 60 | 14,0 | 11/2 | 50 |
| CR 10-06 F | 3,0 | 82 | 14,0 | 11/2 | 56 |
| CR 15-02 F | 2,2 | 29 | 14,0 | 2 | 41,5 |
| CR 15-03 F | 3,0 | 42 | 14,0 | 2 | 46,5 |
| CR 15-04 F | 4,0 | 58 | 23,0 | 2 | 54 |
| CR 15-05 F | 4,0 | 70 | 23,0 | 2 | 55,5 |
| CR 20-03 F | 4,0 | 44 | 30,0 | 2 | 65 |
| CR 20-05 F | 5,5 | 74 | 30,0 | 2 | 89 |

1.5.	ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ «3М» (EBARA).	Центробежные насосы 3M Ebara применяются  в системах холодного и горячего водоснабжения, в системах отопления, кондиционирования и подпитки, в пищевой и химической промышленности. Все контактирующие с перекачиваемой средой детали насосов выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Центробежные насосы 3M  оборудованы механическим уплотнением вала, не требующим техобслуживания.                          	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: асинхронный 2-хполюсной двигатель; изоляция класса F; лласс защиты IP 55; максимальное рабочее давление – 1 МПа; макс. температура перекачиваемых жидкостей - +90˚С. Тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем.             								МАТЕРИАЛЫ: корпус насоса, рабочее колесо и вал изготовлены из нерж. стали AISI 304; мех. сальник изготовлен из графит/керамика/NB R для стандартного исполнения; мех. сальник изготовлен из графит/керамика/ FPM для 3 MH версии; мех. сальник изготовлен из SiC / SiC / FPM для HS версии.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3M 32-125/1,1 | 380 | 1,1 | 23 | 20 |
| 3M 32-125/1,1-M | 220 | 1,1 | 23 | 20 |
| 3M 32-160/1,5 | 380 | 1,5 | 30 | 20 |
| 3M 32-160/1,5-M | 220 | 1,5 | 30 | 20 |
| 3M 32-160/2,2 | 380 | 2,2 | 37 | 20 |
| 3M 32-160/2,2-M | 220 | 2,2 | 37 | 20 |
| 3M 32-200/3 | 380 | 3,0 | 45 | 20 |
| 3M 32-200/4 | 380 | 4,0 | 55 | 20 |
| 3M 32-200/5,5-A | 380 | 5,5 | 70 | 20 |
| 3M 40-125/1,5 | 380 | 1,5 | 20 | 42 |
| 3M 40-125/1,5-M | 220 | 1,5 | 20 | 42 |
| 3M 40-125/2,2 | 380 | 2,2 | 28 | 42 |
| 3M 40-125/2,2-M | 220 | 2,2 | 28 | 42 |
| 3M 40-160/3 | 380 | 3,0 | 32 | 42 |
| 3M 40-160/4 | 380 | 4,0 | 40 | 42 |
| 3M 40-200/5,5-A | 380 | 5,5 | 48 | 42 |
| 3M 40-200/7,5-A | 380 | 7,5 | 58 | 42 |
| 3M 40-200/11 | 380 | 11,0 | 72 | 42 |
| 3M 50-125/2,2-M | 220 | 2,2 | 19 | 60 |
| 3M 50-125/4 | 380 | 4,0 | 27 | 72 |
| 3M 50-160/5,5-A | 380 | 5,5 | 33 | 72 |
| 3M 50-160/7,5-A | 380 | 7,5 | 41 | 72 |
| 3M 50-200/9,2 | 380 | 9,2 | 53 | 72 |
| 3M 50-200/11 | 380 | 11,0 | 60 | 72 |

1.6.	ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  НАСОСЫ “IN LINE”.

Одноступенчаты центробежные насосы конструкции «IN LINE» являются многоцелевыми насосами, способными перекачивать горячие, холодные и умеренно-агрессивные жидкости.

Область применения: системы отопления и кондиционирования; подача воды на бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды; повышение давления в системах водоснабжения; системы кондиционирования, в различного рода холодильных и тепловых установках.

1.6.1.  Центробежные насосы FCE (Lowara).

Рабочая среда:чистые, маловязкие, неагрессивные и негорючие жидкости, не содержащие каких-либо твердых включений или волокон, которые могут механически или химически воздействовать на насос.

Материалы: корпус насоса – чугун; рабочее колесо, вал – нержавеющая сталь AISI 316L; уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM; торцовое уплотнение вала – керамика/графит/EPDM.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 12 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +130˚С; класс защиты – P55; непрерывный режим работы.

| Тип | P, макс., кВт | H, макс., м | Q, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| FCE 40-125/07 | 0,75 | 52 | 21 |
| FCE 40-125/11 | 1,1 | 72 | 23 |
| FCE 40-160/15 | 1,5 | 28 | 24 |
| FCE 40-160/22 | 2,2 | 35 | 26 |
| FCE 40-200/40 | 4,0 | 51 | 21 |
| FCE 40-200/55 | 5,5 | 62 | 23 |
| FCE 40-250/75 | 7,5 | 76 | 23 |
| FCE 40-250/110 | 1,1 | 85 | 24 |
| FCE 50-125/11 | 1,1 | 16 | 39 |
| FCE 50-125/15 | 1,5 | 20 | 42 |
| FCE 50-160/22 | 2,2 | 26 | 45 |
| FCE 50-160/30 | 3,0 | 33 | 48 |
| FCE 50-160/40 | 4,0 | 38 | 51 |
| FCE 50-200/55 | 5,5 | 47 | 39 |
| FCE 50-200/75 | 7,5 | 56 | 42 |
| FCE 50-250/110 | 11,0 | 70 | 51 |
| FCE 65-125/22 | 2,2 | 19 | 64 |
| FCE 65-125/30 | 3,0 | 23 | 67 |
| FCE 65-125/40 | 4,0 | 27 | 72 |
| FCE 65-160/55 | 5,5 | 35 | 72 |
| FCE 65-160/75 | 7,5 | 42 | 78 |
| FCE 65-200/110 | 11,0 | 61 | 81 |
| FCE 80-125/40 | 4,0 | 19 | 90 |
| FCE 80-125/55 | 5,5 | 23 | 96 |
| FCE 80-160/75 | 7,5 | 28 | 105 |

| Тип | P, кВт | H, макс. м | Q, макс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| FCE 80-200/110 | 11,0 | 41 | 115 |
| FCE 100-160/110 | 11,0 | 29 | 150 |
| FCE 100-200/185 | 18,5 | 45 | 180 |
| FCE 100-200/220 | 22,0 | 53 | 192 |
| FCE4 40-125/02 | 0,25 | 6 | 12 |
| FCE4 40-160/03 | 0,37 | 9 | 14 |
| FCE4 40-200/05 | 0,55 | 12 | 11 |
| FCE4 40-200/07 | 0,75 | 15 | 12 |
| FCE4 50-125/02 | 0,25 | 6 | 21 |
| FCE4 50-200/07 | 0,75 | 12 | 24 |
| FCE4 50-200/11 | 1,1 | 14 | 26 |
| FCE4 65-200/15 | 1,5 | 15 | 45 |
| FCE4 65-250/22 | 2,2 | 19 | 54 |
| FCE4 80-200/22 | 2,2 | 14 | 78 |
| FCE4 80-200/30 | 3,0 | 16 | 81 |
| FCE4 80-250/40 | 4,0 | 20 | 87 |
| FCE4 100-200/22 | 2,2 | 11 | 120 |
| FCE4 100-250/40 | 4,0 | 17 | 140 |

1.6.2.  Центробежные насосы из нержавеющей стали LPS  (Ebara).

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LPS 40/75 M | 220 | 0,75 | 17 | 14,5 |
| LPS 50/40 M | 220 | 0,4 | 9,8 | 19,0 |
| LPS 50/150 M | 220 | 1,5 | 20,7 | 24,0 |
| LPS 40/75 | 380 | 0,75 | 17,0 | 14,5 |
| LPS 50/150 | 380 | 1,5 | 20,7 | 24,0 |

Рабочая среда:питьевая или техническая вода без посторонних примесей и длинноволокнистых включений, а также жидкости, химически неагрессивные к нержавеющей стали и материалу уплотнений.

Материалы:корпус насоса, рабочее колесо, фланцы – нержавеющая сталь AISI 304; кожух двигателя – алюминий; механическое уплотнение вала – графит/керамика/NBR.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 10 бар; фланцы – PN10; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +100˚С;

напряжение питания – 1~230 В ± 10% 50 Гц или 3~400 В± 10% 50 Гц; класс изоляции – F; класс защиты – IP55.

Циркуляционные насосы серии LPS выпускаются в однофазном и трехфазном исполнениях. Циркуляционные насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту электродвигателя.

1.6.2.  ЦентроРбежные насосы «TP» (Grundfos).

Рабочая среда: чистые, маловязкие, неагрессивные и негорючие жидкости, не содержащие каких-либо твердых включений или волокон, которые могут механически или химически воздействовать на насос.

Материалы: корпус насоса – серый чугун EN-GJL-200; рабочее колесо – нержавеющая сталь или чугун

уплотнительное кольцо круглого сечения – EPDM; торцовое уплотнение вала – картриджевое TC/графит, EPDM или другое.

Технические характеристики: максимальное рабочее давление – 16 бар; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +140 0С; максимальная температура окружающей среды – +40 0С; напряжение питания – 3~380-415В 50Гц; 4-х полюсный двигатель 1400 об/мин; класс защиты – IP55; класс изоляции – F; уровень шума – не более 70 дБ(А); допускается режим непрерывной эксплуатации.

| Тип | P, кВт | H, м | Q, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| TP 32-120/4 | 0,55 | 12 | 13 |
| TP 40-130/4 | 0,75 | 12 | 17 |
| TP 50-160/4 | 1,5 | 15 | 28 |
| TP 50-190/4 | 2,2 | 18 | 34 |
| TP 32-120/2 | 0,4 | 10 | 13 |
| TP 32-150/2 | 0,4 | 14 | 8 |
| TP 32-230/2 | 0,8 | 23 | 19 |
| TP 32-250/2 | 1,5 | 25 | 18 |
| TP 32-320/2 | 2,2 | 34 | 21 |
| TP 32-380/2 | 3,0 | 38 | 23 |
| TP 40-180/2 | 0,55 | 14 | 19 |
| TP 40-190/2 | 0,75 | 18 | 15 |
| TP 40-230/2 | 1,1 | 24 | 16 |
| TP 40-270/2 | 1,5 | 26 | 16 |
| TP 40-360/2 | 4,0 | 36 | 37 |
| TP 50-180/2 | 0,75 | 14 | 29 |
| Тип | P, кВт | H, м | Q, м3/ч |
| TP 50-190/2 | 1,5 | 19 | 28 |
| TP 50-290/2 | 3,0 | 28 | 36 |
| TP 50-360/2 | 4,0 | 35 | 38 |
| TP 50-440/2 | 7,5 | 44 | 48 |
| TP 65-190/2 | 2,2 | 18 | 42 |
| TP 65-230/2 | 3,0 | 22 | 46 |
| TP 65-260/2 | 4,0 | 26 | 53 |
| TP 65-340/2 | 5,5 | 34 | 56 |
| TP 80-210/2 | 4,0 | 24 | 88 |
| TP 80-240/2 | 5,5 | 24 | 88 |
| TP 80-330/2 | 11,0 | 32 | 132 |
| TP 80-400/2 | 15,0 | 40 | 140 |
| TP 100-200/2 | 5,5 | 21 | 102 |
| TP 100-240/2 | 7,5 | 24 | 125 |
| TP 100-250/2 | 11,0 | 25 | 190 |
| TP 100-390/2 | 22,0 | 38 | 230 |

H и Q - максимальные значения напора и производительности насоса

| Тип | Параметры |
| --- | --- |
| CMA | Pmax = 1,5 кВт, Hmax = 30 м, Qmax = 7,2 м3/ч |

1.7.	МОТОПОМПА «CMA» (Speroni).

Мотопомпа CMA представляет собой самовсасывающий насос с двухтактным бензиновым двигателем. Применяются для подачи воды из различного рода резервуаров, водоразбора из открытых водоемов, колодцев и неглубоких скважин, когда нет возможности использовать насос с электродвигателем или использование его по какой-либо причине может считаться нецелесообразным.

Технические характеристики: объем цилиндра – 46,4 см3; максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35 0С; максимальная температура окружающей среды – +40 0С; топливо – бензиномасляная смесь (в пропорции 20:1); максимальная глубина всасывания – 7 м; масса – 8,5 кг.

1.8.	НАСОСЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЁННОЙ ВОДЫ «DWO» (Ebara).

Грязевые центробежные насосы DWO с открытым рабочим колесом предназначены для перекачивания как чистой, так и загрязненной жидкости с содержанием твердых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Насосы серии DWO могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках, посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов.
 Гидравлическая часть насоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.

Технические характеристики: макс.рабочее давление – 8 бар;

макс. температура перекачиваемой жидкости: +90 °С; асинхронный 2-х полюсной двигатель; изоляция класса F; класс защиты IP 55; 1~230 В 50 Гц, 3~230/400 В 50 Гц; автоматическая защита от тепловой перегрузки для однофазной версии.

Материалы: корпуса насоса и рабочее колесо - нержавеющая сталь AISI 304; механическое уплотнение вала – графит/керамика/NBR.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWO 150 M | 220 | 1,5 | 9,8 | 33 |
| DWO 200 M | 220 | 2,0 | 13,1 | 45 |

1.9.	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ.

1.9.1. 	Циркуляционные насосы «SCR»  (Speroni).

Трехскоростные циркуляционные насосы Speroni с «мокрым ротором» серии SCR предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы Speroni SCR также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках. В применении циркуляционные насосы Speroni SCR удобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя. 	Присоединительные патрубки циркуляционных насосов Speroni SCR - резьбовые, накидные гайки поставляются в комплекте с насосами.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR 25/40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 | +110 |
| SCR 25/60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |  |
| SCR 25/80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |  |
| SCR 32/40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 |  |
| SCR 32/60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |  |
| SCR 32/80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |  |

1.9.2. 	Циркуляционные насосы «WTU»  и «CP»  (Water Technics).

Трехскоростные циркуляционные насосы с «мокрым ротором» серий WTU и СР предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы WTU также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках. В применении циркуляционные насосы удобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя. Присоединительные патрубки циркуляционных насосов WTU - резьбовые, насосы поставляются в комплекте с накидными гайками.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WTU 25-40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 | +110 |
| WTU 25-60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |  |
| WTU 25-80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |  |
| WTU 32-40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 |  |
| WTU 32-60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |  |
| WTU 32-80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |  |

1.9.3. 	Циркуляционные насосы «UPS серии 100» (Grundfos).

Трехскоростные циркуляционные насосы «UPS серии 100» предназначены для работы в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Обмотки электродвигателя большинства циркуляционных насосов Grundfos UPS 100 устойчивы к току блокировки, поэтому им не требуется дополнительная защита электродвигателя. Более мощные электродвигатели оборудованы термовыключателями, встроенными в клеммную коробку. Система керамических подшипников скольжения циркуляционных насосов Grundfos UPS 100 обеспечивает долговечность и бесшумность. Присоединения – резьбовые.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 25-30 | 220 | 55 | 3,0 | 3,0 | +110 |
| UPS 25-40* | 220 | 60 | 4,0 | 3,0 |  |
| UPS 25-50 | 220 | 80 | 5,0 | 4,0 |  |
| UPS 25-60* | 220 | 90 | 6,0 | 4,0 |  |
| UPS 25-80* | 220 | 245 | 8,0 | 8,0 |  |
| UPS 25-120 | 220 | 235 | 12 | 3,5 |  |
| UPS 32-40* | 220 | 60 | 4,0 | 3,0 |  |
| UPS 32-60* | 220 | 90 | 6,0 | 4,0 |  |
| UPS 32-55 | 220 | 140 | 5,5 | 9,0 |  |
| UPS 32-80* | 220 | 245 | 8,0 | 11,0 |  |
| UPS 20-40 | 220 | 60 | 4,0 | 3,0 |  |
| UPS 20-60 | 220 | 90 | 6,0 | 4,0 |  |

*Поставляются с гайками.

1.9.4. 	Циркуляционные насосы для ГВС «UP N, UP B, UPS B» (Grundfos).

Для циркуляции питьевой воды в системах горячего водоснабжения применяются односкоростные насосы UP (с корпусом из нержавеющей стали или бронзы) и трехскоростные UPS (с корпусом из бронзы). Некоторые модели насосов UP снабжены таймером, обратным клапаном и термостатом. Все насосы имеют двигатель с «мокрым ротором», благодаря чему работают практически бесшумно.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UP 15-14 B | 220 | 25 | 1,2 | 0,8 | +95 |
| UP 15-14 BT | 220 | 25 | 1,2 | 0,8 |  |
| UP 15-14 BU | 220 | 25 | 1,2 | 0,8 |  |
| UP 15-14 BUT | 220 | 25 | 1,2 | 0,8 |  |
| UP 20-14 BX | 220 | 25 | 1,2 | 0,6 |  |
| UP 20-14 BXT | 220 | 25 | 1,2 | 0,6 |  |
| UP 20-14 BXU | 220 | 25 | 1,2 | 0,6 |  |
| UP 20-14 BXUT | 220 | 25 | 1,2 | 0,6 |  |
| UP 20-15 N | 220 | 118 | 1,5 | 2,0 |  |
| UP 20-30 N | 220 | 118 | 3,0 | 3,0 |  |
| UP 20-45 N | 220 | 260 | 4,5 | 4,0 |  |
| UPS 25-40 B | 220 | 60 | 4,0 | 3,0 |  |
| UPS 25-60 B | 220 | 90 | 6,0 | 4,0 |  |
| UPS 25-80 B | 220 | 245 | 8,0 | 9,0 |  |

1.9.5. 	Циркуляционные насосы для систем отопления и ГВС «Alpha+, Alpha Pro» (Grundfos).

Alpha+ и Alpha Pro – циркуляционные насосы нового поколения. 
	Частота вращения насоса Alpha+ автоматически меняется в зависимости от потребности системы отопления или горячего водоснабжения. Благодаря такой конструкции достигается экономия электроэнергии до 60 %. Характеристики насоса Alpha+ включают в себя характеристики большинства циркуляционных насосов, применяемых в индивидуальных домах. 
Циркуляционные насосы Alpha+ имеют двигатель с «мокрым ротором», благодаря чему работают практически бесшумно. 
	Впервые для бытовых циркуляционных насосов применены электродвигатели с постоянными магнитами и частотным преобразователем. Впервые применен индикатор энергопотребления, который показывает текущую потребляемую мощность. Присоединительные патрубки насосов Alpha+, Alpha Pro - резьбовые.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpha+ 25-40 | 220 | 45 | 3,5 | 3,0 | +110 |
| Alpha+ 25-60 | 220 | 80 | 5,5 | 4,0 |  |
| Alpha+ 32-40 | 220 | 45 | 3,5 | 3,0 |  |
| Alpha+ 32-60 | 220 | 80 | 5,5 | 4,0 |  |
| Alpha Pro 25-40 | 220 | 25 | 3,5 | 3,0 |  |
| AlphaPro 25-60 | 220 | 50 | 5,5 | 4,0 |  |

1.9.6. 	Циркуляционные насосы  «Solar» (Grundfos).

Насосы Grundfos Solar являются одноступенчатыми циркуляционными насосами, оснащенными электродвигателем с мокрым ротором. Насос и электродвигатель образуют единый агрегат. Керамические подшипники ротора смазываются перекачиваемой жидкостью. Насосы Grundfos Solar предназначены для циркуляции теплоносителя в солнечных подогревателях систем горячего водоснабжения. Используются также в системах применения, охлаждения,кондиционирования. Присоединения – резьбовые.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar 25-40 | 220 | 50 | 4,0 | 3,0 | +110 |
| Solar 25-60 | 220 | 80 | 6,0 | 4,0 |  |

1.9.7. 	Распределительный насосный узел  «UPP, ALPHA+ UPP» (Grundfos).

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPP 15-50 | 220 | 80 | 5,0 | 3,5 |
| ALPHA+ UPP 15-50 | 220 | 80 | 5,0 | 3,5 |

Предназначен для распределения первичного теплоносителя между контурами отопления и подогрева бойлера бех использования трехходового клапана с сервоприводом. В комплект поставки входит узел с двумя насосами в едином корпусе (у распределительного узла ALPHA+ UPP один из этих насосов ALPHA+) и блок автоматического управления. Трубное подсоединение - G1/2", класс защиты - IP44, допустимая температура жидкости - +2..+110 0С.

    - Циркуляционные фланцевые насосы «UPS серии 200» (Grundfos).

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | PN, бар | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 32-30 F | 220 | 85 | 2,6 | 10,5 | 6/10 | +120 |
| UPS 32-30 F | 380 | 115 | 2,5 | 11,0 | 6/10 |  |
| UPS 32-60 F | 220 | 190 | 5,0 | 14,0 | 6/10 |  |
| UPS 32-60 F | 380 | 185 | 5,3 | 14,0 | 6/10 |  |
| UPS 32-120 F | 220 | 380 | 10,0 | 15,0 | 6/10 |  |
| UPS 32-120 F | 380 | 400 | 9,6 | 15,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-30 F | 220 | 140 | 2,4 | 16,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-30 F | 380 | 115 | 2,4 | 15,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-60/2 F | 220 | 280 | 6,5 | 20,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-60/2 F | 380 | 250 | 5,7 | 20,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-120 F | 220 | 470 | 9,4 | 22,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-120 F | 380 | 460 | 9,2 | 22,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-180 F | 220 | 790 | 13,0 | 23,5 | 6/10 |  |
| UPS 40-180 F | 380 | 770 | 12,0 | 24,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-185 F | 220 | 975 | 13,0 | 31,0 | 6/10 |  |
| UPS 40-185 F | 380 | 890 | 17,0 | 23,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-60/2 F | 220 | 390 | 6,1 | 27,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-60/2 F | 380 | 360 | 6,3 | 27,5 | 610 |  |
| UPS 50-120 F | 220 | 760 | 9,0 | 32,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-120 F | 380 | 720 | 9,5 | 32,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-180 F | 220 | 1000 | 13,0 | 33,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-180 F | 380 | 1000 | 14,0 | 35,0 | 6/10 |  |
| UPS 50-185 F | 220 | 1265 | 18,5 | 31,5 | 6/10 |  |
| UPS 50-185 F | 380 | 1265 | 17,0 | 31,5 | 6/10 |  |
| UPS 65-120 F | 220 | 1200 | 10,0 | 49,0 | 10 |  |
| UPS 65-120 F | 380 | 1150 | 10,8 | 50,0 | 10 |  |
| UPS 65-180 F | 380 | 1660 | 14,0 | 54,0 | 10 |  |
| UPS 65-185 F | 380 | 1710 | 17,0 | 44,0 | 10 |  |
| UPS 80-120 F | 380 | 1500 | 11,0 | 71,0 | 6 |  |

Циркуляционные фланцевые трехскоростные насосы с «мокрым ротором» UPS 200 предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы UPS 200 также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в специальном исполнении – в системах горячего водоснабжения.

Система керамических подшипников скольжения обеспечивает долговечность и бесшумность вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики.

Циркуляционные насосы UPS 200 должны иметь защиту от перегрева. Для этого электродвигатели оборудуются термоконтактами, которые должны включаться во внутреннюю или внешнюю защитную цепь. Внешняя защита: беспотенциальные термоконтакты (идущего в комплекте с насосом) стандартного модуля выведены в клеммную коробку и подключены к зажимам, заказчик должен подключить их к реле или контактору. Внутренняя защита: в поставляемом дополнительно релейном модуле подключение контактов уже выполнено таким образом, что при возникновении неисправности сразу происходит отключение насоса.

    - Циркуляционные фланцевые, сдвоенные насосы «UPSD серии 200» (Grundfos).

Циркуляционные фланцевые трехскоростные сдвоенные насосы с «мокрым ротором» UPSD 200 предназначены для работы в системах отопления. Сдвоенные насосы UPSD 200 также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в специальном исполнении – в системах горячего водоснабжения. Возможны как посменный режим работы (один насос рабочий, другой – резервный), так и одновременная работа двух насосов.

| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | PN, бар | Т макс., ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPSD 32-60 F | 220 | 190 | 5,0 | 24,0 | 6/10 | +120 |
| UPSD 32-60 F | 380 | 185 | 5,3 | 24,0 | 6/10 |  |
| UPSD 32-120 F | 220 | 380 | 10,0 | 27,0 | 6/10 |  |
| UPSD 32-120 F | 380 | 400 | 9,6 | 27,0 | 6/10 |  |
| UPSD 40-60/2 F | 220 | 280 | 6,5 | 35,0 | 6/10 |  |
| UPSD 40-60/2 F | 380 | 250 | 5,7 | 35,0 | 6/10 |  |
| UPSD 40-120 F | 220 | 470 | 9,4 | 37,0 | 6/10 |  |
| UPSD 40-120 F | 380 | 460 | 9,2 | 37,0 | 6/10 |  |