## СКВАЖИННЫЕ  НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ.

1.1.	Скважинные насосы «SQ» (Grundfos).

Трехдюймовые скважинные насосы SQ применяются для скважин, диаметр которых от 76 мм. Скважинные насосы SQ изготовлены из нержавеющей стали и других коррозионностойких материалов. Скважинные насосы SQ имеют обратный клапан, функцию плавного пуска, встроенные защиты от колебаний напряжения (выключаются при падении напряжения ниже 165 В и превышении 260 В), перегрузки, перегрева и «сухого хода». 
Скважинные насосы SQ могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Концентрация песка в воде не должна превышать 50 г/м3.

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQ 1-50 | 220 | 0,65 | 62 | 1,8 | 11/4 | 4,25 |
| SQ 1-65 | 220 | 0,85 | 82 | 1,8 | 11/4 | 4,25 |
| SQ 2-55 | 220 | 0,9 | 62 | 3,5 | 11/4 | 4,55 |
| SQ 2-70 | 220 | 1,15 | 82 | 3,4 | 11/4 | 5,05 |
| SQ 2-85 | 220 | 1,45 | 102 | 3,4 | 11/4 | 5,05 |
| SQ 2-115 | 220 | 2,0 | 150 | 3,4 | 11/4 | 5,85 |
| SQ 3-65 | 220 | 1,45 | 89 | 4,6 | 11/4 | 5,05 |
| SQ 3-80 | 220 | 1,7 | 108 | 4,6 | 11/4 | 5,85 |
| SQ 3-95 | 220 | 2,0 | 126 | 4,6 | 11/4 | 5,85 |
| SQ 3-105 | 220 | 2,3 | 144 | 4,6 | 11/4 | 5,85 |
| SQ 5-70 | 220 | 2,25 | 95 | 7,4 | 11/2 | 5,85 |

1.2.	Скважинные насосы «SР» (Grundfos).

Четырехдюймовые скважинные насосы SP применяются для скважин, диаметр которых от 100 мм. Рабочие колеса, корпус и другие соприкасающиеся с водой части скважинных насосов SP изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает большой срок их безотказной службы и повышенную устойчивость к воздействию механических загрязнений в перекачиваемой воде. Скважинные насосы SP имеют встроенный обратный клапан, фильтр на всасывающей части насоса, а насосы с двигателями на напряжение 220 В имеют также тепловую защиту электродвигателя. Пусковым устройством (конденсаторной коробкой) насосы SP на 220 В комплектуются дополнительно. Скважинные насосы SP могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Концентрация песка в воде не должна превышать 50 г/м3.

| Тип | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 2A-18 | 0,75 | 105 | 2,7 | 11/4 | 15 |
| SP 2A-23 | 1,1 | 128 | 2,7 | 11/4 | 17 |
| SP 2A-28 | 1,5 | 164 | 2,7 | 11/4 | 19 |
| SP 3A-18 | 1,1 | 112 | 4,4 | 11/4 | 16 |
| SP 3A-22 | 1,5 | 140 | 4,4 | 11/4 | 18 |
| SP 3A-25 | 1,5 | 158 | 4,4 | 11/4 | 18 |
| SP 5A-17 | 1,5 | 110 | 6,6 | 11/2 | 17 |
| SP 5A-21 | 2,2 | 137 | 6,6 | 11/2 | 27 |
| SP 5A-25 | 2,2 | 160 | 6,6 | 11/2 | 28 |

380 В

| Тип | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 2A-18 | 0,75 | 105 | 2,7 | 11/4 | 13 |
| SP 2A-23 | 1,1 | 128 | 2,7 | 11/4 | 16 |
| SP 2A-28 | 1,5 | 164 | 2,7 | 11/4 | 18 |
| SP 2A-33 | 1,5 | 197 | 2,7 | 11/4 | 19 |
| SP 3A-18 | 1,1 | 112 | 4,4 | 11/4 | 15 |
| SP 3A-22 | 1,5 | 140 | 4,4 | 11/4 | 17 |
| SP 3A-25 | 1,5 | 158 | 4,4 | 11/4 | 18 |
| SP 3A-29 | 2,2 | 185 | 4,4 | 11/4 | 20 |
| SP 3A-33 | 2,2 | 210 | 4,4 | 11/4 | 21 |
| SP 5A-17 | 1,5 | 110 | 6,6 | 11/2 | 16 |
| SP 5A-21 | 2,2 | 137 | 6,6 | 11/2 | 18 |
| SP 5A-25 | 2,2 | 160 | 6,6 | 11/2 | 19 |
| SP 5A-33 | 3,0 | 215 | 6,6 | 11/2 | 26 |
| SP 5A-44 | 4,0 | 280 | 6,6 | 11/2 | 38 |
| SP 8A-18 | 3,0 | 108 | 11,4 | 2 | 29 |
| SP 8A-25 | 4,0 | 150 | 11,4 | 2 | 37 |
| SP 8A-30 | 5,5 | 180 | 11,4 | 2 | 45 |
| SP 14A-18 | 5,5 | 116 | 18,5 | 2 | 41 |
| SP 14A-25 | 7,5 | 164 | 18,5 | 2 | 67 |

220 В

1.3.	Скважинные насосы «SТ», 4” (Water Technics Incorporation, Италия - Япония).
	Скважинные насосы серии ST предназначены для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин, диаметр которых от 100 мм. Эти скважинные насосы применяются в системах водоснабжения питьевой водой индивидуальных домов, многоквартирных домов, хозяйственных построек и различного рода промышленных и сельско-хозяйственных производств. Корпус и другие соприкасающиеся с водой части скважинных насосов изготовлены из нержавеющей стали (рабочие колеса насосов ST изготовлены из норила), что обеспечивает большой срок их безотказной службы и повышенную устойчивость к воздействию механических загрязнений в перекачиваемой воде. Скважинные насосы ST имеют встроенные обратный клапан и тепловую защиту электродвигателя. Скважинные насосы ST могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Концентрация песка в воде не должна превышать 50 г/м3.

Насосы со встроенным пусковым конденсатором

| Тип | U, В | Pmax, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST 1010 | 220 | 0,55 | 69 | 3,0 | 11/4 | 16 |
| ST 1014 | 220 | 0,75 | 92 | 3,0 |  | 18,5 |
| ST 1020 | 220 | 1,1 | 138 | 3,0 |  | 20 |
| ST 1308 | 220 | 0,55 | 54 | 4,2 |  | 16 |
| ST 1311 | 220 | 0,75 | 72 | 4,2 |  | 18 |
| ST 1316 | 220 | 1,1 | 107 | 4,2 |  | 20,5 |
| ST 1807 | 220 | 0,55 | 46 | 6,0 |  | 16 |
| ST 1809 | 220 | 0,75 | 59 | 6,0 |  | 18,5 |
| ST 1814 | 220 | 1,1 | 92 | 6,0 |  | 21 |
| Насосы с выносным пусковым конденсатором (в комплект не входят). |
| ST 1321 | 220 | 1,5 | 141 | 4,2 | 11/4 | 20 |
| ST 1332 | 220 | 2,2 | 209 | 4,2 |  | 21 |
| ST 1818 | 220 | 1,5 | 120 | 6,0 |  | 17,5 |
| ST 1827 | 220 | 2,2 | 174 | 6,0 |  | 19,5 |
| ST 2516 | 220 | 1,5 | 102 | 6,6 |  | 19 |
| ST 2524 | 220 | 2,2 | 150 | 6,6 |  | 22 |

  - Скважинные насосы «SР», 4”, 6”, 8” (Water Technics Incorporation, Италия - Япония).

| Тип | U, В | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP 1009 | 220 | 0,37 | 53 | 2,4 | 11/4 | 11.5 |
| SP 1013 |  | 0,55 | 77 | 2,4 |  | 13.4 |
| SP 1018 |  | 0,75 | 106 | 2,4 |  | 15.6 |
| SP 1023 |  | 1,1 | 136 | 2,4 |  | 18.4 |
| SP 1028 |  | 1,5 | 166 | 2,4 |  | 21.4 |
| SP 1809 |  | 0,55 | 58 | 4,2 |  | 12.5 |
| SP 1812 |  | 0,75 | 78 | 4,2 |  | 13.4 |
| SP 1818 |  | 1,1 | 117 | 4,3 |  | 17.3 |
| SP 1825 |  | 1,5 | 162 | 4,3 |  | 20.8 |
| SP 1833 |  | 2,2 | 212 | 4,3 |  | 26.2 |
| SP 2517 |  | 1,5 | 106 | 6,0 | 11/2 | 19.2 |
| SP 2521 |  | 2,2 | 131 | 6,0 |  | 23.9 |
| SP 2525 |  | 2,2 | 156 | 6,0 |  | 24.6 |
| SP 1009 | 380 | 0,37 | 53 | 2,4 | 11/4 | 10.5 |
| SP 1013 |  | 0,55 | 77 | 2,4 |  | 12.4 |
| SP 1018 |  | 0,75 | 106 | 2,4 |  | 14,3 |
| SP 1023 |  | 1,1 | 136 | 2,4 |  | 16,7 |
| SP 1028 |  | 1,5 | 166 | 2,4 |  | 19,2 |
| SP 1809 |  | 0,55 | 58 | 4,2 |  | 11,5 |
| SP 1812 |  | 0,75 | 78 | 4,2 |  | 12,1 |
| SP 1818 |  | 1,1 | 117 | 4,2 |  | 15,6 |
| SP 1825 |  | 1,5 | 162 | 4,2 |  | 18,6 |
| SP 1833 |  | 2,2 | 212 | 4,2 |  | 22,4 |
| SP 2517 |  | 1,5 | 106 | 6,0 | 11/2 | 17 |
| SP 2521 |  | 2,2 | 131 | 6,0 |  | 20.1 |
| SP 2525 |  | 2,2 | 156 | 6,0 |  | 20.8 |
| SP 2533 |  | 3,0 | 206 | 6,0 |  | 29 |
| SP 2544 |  | 4,0 | 275 | 6,0 |  | 31.7 |
| SP 4025 |  | 4,0 | 144 | 10,8 | 2 | 36.9 |
| SP 4030 |  | 5,5 | 173 | 10,8 |  | 42.2 |
| SP 7018 |  | 5,5 | 117 | 18,0 |  | 39.1 |
| SP 7025 |  | 7,5 | 163 | 18,0 |  | 43.9 |

4”
		Четырехдюймовые скважинные насосы SP применяются для скважин, диаметр которых от 100 мм (шестидюймовые - для скважин, диаметр которых больше 150 мм, восьмидюймовые - свыше 200 мм) . Рабочие колеса, корпус и другие соприкасающиеся с водой части скважинных насосов изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает большой срок их безотказной службы и повышенную устойчивость к воздействию механических загрязнений в перекачиваемой воде. Насосы SP имеют встроенный обратный клапан, а насосы с двигателями на напряжение 220 В имеют также тепловую защиту электродвигателя. Пусковым устройством (конденсаторной коробкой)  насосы SP комплектуются дополнительно. Насосы SP могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Концентрация песка в воде не должна превышать 50 г/м3.

| Тип | U, В | P, кВт | Hmax, м | Qmax, м3/ч | Выход, дюймы | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСОСЫ 6” |
| SP 150-13 | 380 | 11,0 | 143 | 42,0 | 3 | 69 |
| SP 150-17 |  | 15,0 | 188 | 42,0 |  | 81,8 |
| SP 150-21 |  | 18,5 | 230 | 42,0 |  | 105,6 |
| SP 150-24 |  | 22,0 | 260 | 42,0 |  | 112 |
| SP 150-26 |  | 22,0 | 290 | 42,0 |  | 120 |
| SP 230-10 |  | 15,0 | 133 | 60,0 | 3 (4) | 75 |
| SP 220-12 |  | 18,5 | 158 | 60,0 |  | 97 |
| SP 230-15 |  | 22,0 | 200 | 60,0 |  | 110 |
| SP 230-19 |  | 30,0 | 260 | 60,0 |  | 124 |
| НАСОСЫ 8” |
| SP 400-9 | 380 | 30,0 | 178 | 102,0 | 5 | 148 |
| SP 500-7 |  | 30,0 | 147 | 120,0 | 5 | 156 |